| 风冷式冷水机技术参数一 |
| --- |
| 参数 Parameter | 型号 Model | JBZL-1/2AOX | JBZL-1AOX | JBZL-2AOX | JBZL-3AOX | JBZL-4AOX | JBZL-5AOX | JBZL-6AOX | JBZL-8AOX |
| 制冷量 Cooling Capacity | Kw 50Hz/60Hz | 1.53 1.79 | 2.94 3.44 | 5.67 6.63 | 8.39 9.82 | 10.9 12.75 | 13.95 16.32 | 16.9 19.77 | 21.8 25.51 |
|  | Kcal/h 50Hz/60Hz | 1316 1540 | 2528 2958 | 4872 5701 | 7216 8442 | 9374 10968 | 11990 14028 | 14530 17000 | 18748 21935 |
| 总输入功率 Total input | KW | 0.68 | 1.31 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 8.6 |
| 最大运行电流 Maximum Running Current | A | 4.1 | 8 | 15.8 | 8.8 | 10.9 | 13.4 | 16 | 20.9 |
| 电源 Power Supply | Volt | 1N-220V 50Hz/60Hz | 3N-380V/415V 50Hz/60Hz |
| 制冷剂 Refrigerant | 名称 Name | R22 |
|  | 充注量Fill | Kg | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5 | 3.5x2 |
|  | 控制方法control type | 毛细管 Capillary Tube |
| 压缩机 Compressor | 类型Type | 全封闭回转式 Hermetic Rotary | 全旋式或活塞式封闭涡 Hermetic Scroll or Piston |
|  | 功率Motor | Kw | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3x2 |
| 冷却风量 Air Flow | m3/h | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
| 冷冻水Chilled Water | 水量Flow | m3/h | 0.26 0.31 | 0.51 0.59 | 0.97 1.14 | 1.44 1.68 | 1.87 2.19 | 2.4 2.81 | 2.91 3.41 | 3.75 4.39 |
|  | 水箱Tank | m3 | 0.022 | 0.028 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.1 | 0.14 |
|  | 进出水管径 In/Out pipe size | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1-1/2 |
| 水泵 Pump | 功率Motor | Kw | 0.375 | 0.375 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
|  | 压力Pressure | KPa | 180 | 180 | 250 | 242 | 242 | 290 | 290 | 290 |
| 外形尺寸 Dimension | 长 Length | mm | 600 | 600 | 820 | 945 | 945 | 1035 | 1200 | 1470 |
|  | 宽 Width | mm | 400 | 400 | 460 | 550 | 550 | 610 | 650 | 710 |
|  | 高 Height | mm | 940 | 940 | 1170 | 1370 | 1370 | 1385 | 1480 | 1700 |
| 重量 Weight | Kg | 48 | 65 | 128 | 135 | 165 | 178 | 255 | 280 |